串口服务器参数及设定：

参数设置通过Telnet 进入，默认参数

IP：			192.168.0.240

Gate:		192.168.0.1

Server ip:		192.168.0.200

Server port:	8080

控制器RST按键长按5S恢复默认设置

命令如下：

- 查看配置：		   	info

- 设置IP地址：	   	set ip:，       例“set ip:192.168.10.200”

- 设置网关：		   	set gate:，     例“set gate:192.168.10.1”

- 设置服务器IP地址：	set server ip:， 例“set server ip:192.168.10.113”

- 设置服务器端口：   	set server port，例“set server port:8080”

- 设置COM1波特率：	set brt com1，  例“set brt com1:9600”

- 设置COM2波特率：	set brt com2，  例“set brt com2:9600”

- 设置COM3波特率：	set brt com3，  例“set brt com3:9600”

- 设置COM4波特率：	set brt com4，  例“set brt com4:9600”

- 开启握手：			handshake:on

- 关闭握手：			handshake:off

- 退出telnet: 			exit

- 重新启动：			reboot

数据格式如下：

- DI数据格式

DI检测到信号时，向服务器发送字符串：

“DI1:0\r\n” DI1有输入

“DI1:1\r\n” DI1没有输入

“DI2:0\r\n” DI2有输入

“DI2:1\r\n” DI2没有输入

- DO数据格式

DO的控制命令如下：

“DO1:1$” DO1继电器吸合

“DO1:0$” DO1继电器断开

“DO2:1$” DO2继电器吸合

“DO2:0$” DO2继电器断开

- 串口数据格式

接收数据时，以COM1为例：

“COM1 data:6939748000451\r\n”，其中“6939748000451\r\n”为来自COM1的数据

发送数据时：

“COM1：5$”，其中“5”是要发送到COM1的数据